|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: SEKRETARIAT 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w.110 |

_____________________________________________________________________________

załącznik nr 2 do ZO-WZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANE PARAMETRY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: Stół zabiegowy z osprzętem - nr postępowania: SPZZOZ-ZP-40/2020

przedmiot zamówienia: stół zabiegowy z osprzętem: ilość – 5 szt.

A) Stół zabiegowy / podstawowy - 4 szt. – wszystkie zawierają wyspecyfikowane poniżej parametry techniczno-użytkowe

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Tak/ 2019 lub 2020 |  |
| 5 | Stół zabiegowy fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | Tak |  |
| 6 | Stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości przy pomocy przewodowego pilota | Tak |  |
| 7 | Konstrukcja oparta na 2 elektrycznych kolumnach zapewniającymi właściwą stabilność | Tak |  |
| 8 | Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym lub inną powłoką zapewniającą odpowiednią ochronę oraz odporność na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne | Tak |  |
| 9 | Podstawa mobilna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125mm z blokadą | Tak |  |
| 10 | Podstawa stołu wyposażona w osłonę tworzywową ułatwiającą utrzymanie właściwego poziomu higieny | Tak |  |
| 11 | Stół wyposażony w 2-sekcyjne leże o wymiarach min. 75x 200 cm | Tak |  |
| 12 | Wymiary całkowite stołu max. 90x200 cm | Tak |  |
| 13 | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie min. 48-85 cm | Tak |  |
| 14 | Stół wyposażony w szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego po obu stronach leża | Tak |  |
| 15 | Segment pleców regulowany przy użyciu 2 sprężyn gazowych zakresie min. 0-85o | Tak |  |
| 16 | Materac w odejmowalnym antybakteryjnym i niepalnym pokrowcu zmywalnym o wysokości 10 cm (+/-2cm) | Tak |  |
| 17 | Kolor materaca do wyboru przez Zamawiającego po wyborze oferty i podpisaniu umowy z danym wykonawcą, min. 8 dostępnych kolorów do wyboru | Tak |  |
| 18 | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. +/- 15° | Tak |  |
| 19 | Bezpieczne obciążenie stołu min. 250 kg. | Tak |  |
| 20 | Waga stołu < 100 kg | Tak |  |
| 21 | Wyposażenie: - uchwyt na ręczniki papierowe pod zagłówkiem - uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego min. 2 szt. - podpórki ręki – 1 szt. | Tak |  |
| 22 | Okres gwarancji wymagany: 36 miesięcy Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniami. | Tak |  |
| 23 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |

Cena jednostkowa za 1 stół zabiegowy z osprzętem o parametrach jak powyżej:

brutto: ………………………………….. zł

Oświadczam, że oferowany i opisany powyżej sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

B) Stół zabiegowy / ginekologiczno - urologiczny - 1 szt.  - zawierający wyspecyfikowane poniżej parametry techniczno-użytkowe

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Tak/ 2019 lub 2020 |  |
| 5 | Stół zabiegowy fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | Tak |  |
| 6 | Stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości przy pomocy przewodowego pilota | Tak |  |
| 7 | Konstrukcja oparta na 2 elektrycznych kolumnach zapewniającymi właściwą stabilność | Tak |  |
| 8 | Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym lub inną powłoką zapewniającą odpowiednią ochronę oraz odporność na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne | Tak |  |
| 9 | Podstawa mobilna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125mm z blokadą | Tak |  |
| 10 | Podstawa stołu wyposażona w osłonę tworzywową ułatwiającą utrzymanie właściwego poziomu higieny | Tak |  |
| 11 | Stół wyposażony w 3-sekcyjne leże o wymiarach min. 75x 200 cm | Tak |  |
| 12 | Wymiary całkowite stołu max. 90x200 cm | Tak |  |
| 13 | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie min. 48-85 cm | Tak |  |
| 14 | Stół wyposażony w szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego po obu stronach leża | Tak |  |
| 15 | Segment pleców regulowany elektrycznie przy pomocy pilota w zakresie min. 0-80o | Tak |  |
| 16 | Drugi segment regulowany elektrycznie dla zabiegów ginekologicznych | Tak |  |
| 17 | Materac w odejmowalnym antybakteryjnym i niepalnym pokrowcu zmywalnym o wysokości 10 cm (+/-2cm) | Tak |  |
| 18 | Kolor materaca do wyboru przez Zamawiającego po wyborze oferty i podpisaniu umowy z danym wykonawcą, min. 8 dostępnych kolorów do wyboru | Tak |  |
| 19 | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. +/- 15° | Tak |  |
| 20 | Bezpieczne obciążenie stołu min. 250 kg. | Tak |  |
| 21 | Waga stołu <100 kg | Tak |  |
| 22 | Wyposażenie: - uchwyt na ręczniki papierowe pod zagłówkiem - uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego min. 2 szt. - podpórki ręki – 1 szt. - misa ginekologiczna - podpory kolanowe do zabiegów ginekologicznych | Tak |  |
| 23 | Okres gwarancji wymagany: 36 miesięcy Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniami. | Tak |  |
| 24 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |

Cena jednostkowa za stół zabiegowy/ ginekologiczno-urologiczny z osprzętem o parametrach jak powyżej:

brutto: ………………………………….. zł

Oświadczam, że oferowany i opisany powyżej sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.		..........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy