|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: SEKRETARIAT 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w.110 |

_____________________________________________________________________________

załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANE PARAMETRY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SPZZOZ-ZP-48/2020 pn.: Aparat EKG                     z przesyłaniem danych – 3szt.

Zamówienie udzielane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”

A. Aparat EKG z przesyłaniem danych o parametrach jak niżej - 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2020r. |  |
| 5 | Aparat 12-kanałowy | Tak |  |
| 6 | Ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak |  |
| 7 | Wymiar ekranu 5,7” ; 118 x 89 mm | Tak |  |
| 8 | Wymiary aparatu 407x312x125mm | Tak |  |
| 9 | Rozdzielczość ekranu (punkty 640 x 480) | Tak |  |
| 10 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | Tak |  |
| 11 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | Tak |  |
| 12 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
| 13 | Waga: 5,7 kg (z wbudowanym akumulatorem) | Tak |  |
| 14 | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | Tak |  |
| 15 | Szerokość papieru 210 mm | Tak |  |
| 16 | Rodzaj papieru: rolka, składany, faxowy | Tak |  |
| 17 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | Tak |  |
| 18 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | Tak |  |
| 19 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 2x6 + 1, 4x3 + 2, | Tak |  |
| 20 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas synchro | Tak |  |
| 21 | Detekcja kardiostymulatorów | Tak |  |
| 22 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | Tak |  |
| 23 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | Tak |  |
| 24 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | Tak |  |
| 25 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s),splines | Tak |  |
| 26 | Filtr autodaptacyjny | Tak |  |
| 27 | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak |  |
| 28 | Baza danych minimum 400 zapisów EKG w pamięci aparatu | Tak |  |
| 29 | Profil automatyczny | Tak |  |
| 30 | Profil manualny | Tak |  |
| 31 | Nieograniczona liczba własnych profili użytkownika | Tak |  |
| 32 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | Tak |  |
| 33 | Podgląd zapisów EKG bez drukowania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 34 | Wykonanie kopii badania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 35 | Wpisanie do wydruku danych pacjenta | Tak |  |
| 36 | Wpisanie do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | Tak |  |
| 37 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | Tak |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | Tak |  |
| 39 | Współpraca z platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrie, holter EKG, holter RR ; możliwość rozbudowy o moduł telekonsultacji badań na dzień składania oferty | Tak |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak |  |
| 41 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, 49 parametrów) | Tak |  |
| 42 | Możliwość bezpośredniego wydruku ze zwykłej drukarki laserowej | Tak |  |
| 43 | Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz | Tak |  |
| 44 | Dedykowany wózek umożliwiający przykręcenie aparatu | Tak |  |
| 45 | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive | Tak |  |
| 46 | Okres gwarancji: 36 miesięcy | Tak |  |
| 47 | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji. | Tak |  |
| 48 | Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| 49 | Urządzenia dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| 50 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniami. | Tak |  |
| 51 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniami | Tak |  |
| 52 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniami | Tak |  |
| 53 | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski | Tak |  |
| 54 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach funkcjonowania urządzeń | Tak |  |
| 55 | Urządzenia zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | Tak |  |
| 56 | Dostępność części zamiennych do urządzeń na okres 10 lat | Tak |  |

Cena jednostkowa za 1 aparat EKG z przesyłaniem danych o parametrach jak powyżej dla części A:

brutto: ………………………………….. zł

B. Aparat EKG z przesyłaniem danych o parametrach jak niżej - 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2020r. |  |
| 5 | Aparat 12-kanałowy | Tak |  |
| 6 | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak |  |
| 7 | Wymiar ekranu 5,7” ; 118 x 89 mm | Tak |  |
| 8 | Rozdzielczość ekranu (punkty 640 x 480) | Tak |  |
| 9 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | Tak |  |
| 10 | Interfejs RS232, USB, opcjonalnie LAN i WI-FI | Tak |  |
| 11 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | Tak |  |
| 12 | Wymiary (mm) - 330x270x74 | Tak |  |
| 13 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
| 14 | Waga 3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem) | Tak |  |
| 15 | Zasilanie 115V/230V, 50Hz | Tak |  |
| 16 | Szerokość papieru 112 mm | Tak |  |
| 17 | Rodzaj papieru - rolka/ A4 po podłączeniu drukarki pod USB | Tak |  |
| 18 | Rodzaj wydruku - termiczny / zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa | Tak |  |
| 19 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | Tak |  |
| 20 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | Tak |  |
| 21 | Ilość kanałów: 3, 4, 6, 12 | Tak |  |
| 22 | Ilość odprowadzeń - 12 | Tak |  |
| 23 | Ilość wyświetlanych odprowadzeń 3,6,12 | Tak |  |
| 24 | Ilość drukowanych odprowadzeń – 3,4,6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 | Tak |  |
| 25 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | Tak |  |
| 26 | Detekcja kardiostymulatorów | Tak |  |
| 27 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | Tak |  |
| 28 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | Tak |  |
| 29 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | Tak |  |
| 30 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s), splines | Tak |  |
| 31 | Filtr autoadaptacyjny | Tak |  |
| 32 | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak |  |
| 33 | Baza danych min. 400 zapisów EKG w pamięci aparatu | Tak |  |
| 34 | Profil automatyczny | Tak |  |
| 35 | Profil manualny | Tak |  |
| 36 | Możliwość ustawienia nieograniczonej ilości własnych profili użytkownika | Tak |  |
| 37 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii), długi zapis 1/2 odprowadzenia (minuty) - 10/10 | Tak |  |
| 38 | Minimum 10 profili LONG | Tak |  |
| 39 | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej HP | Tak |  |
| 40 | Podgląd zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 41 | Wykonanie kopii badania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 42 | Wpis do wydruku danych pacjenta | Tak |  |
| 43 | Wpis do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | Tak |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | Tak |  |
| 45 | Oprogramowanie do komputerowego EKG | Tak |  |
| 46 | Współpraca na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | Tak |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak |  |
| 48 | Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz | Tak |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, 49 parametrów) | Tak |  |
| 50 | Częstotliwość wzorcowa – 0,05 Hz-170 Hz | Tak |  |
| 51 | Rozdzielczość cyfrowa - 3,9 μV | Tak |  |
| 52 | Przetwarzanie analogowo-cyfrowe A/d 13 bitów | Tak |  |
| 53 | Detekcja kardiostymulatora 100 μs/40000 Hz | Tak |  |
| 54 | Zakres dynamiki 15,9 mV | Tak |  |
| 55 | Polaryzacja napięcia ± 400 mV | Tak |  |
| 56 | Max. zgodność napięcia ± 5 V | Tak |  |
| 57 | Impedancja wejściowa > 20 MOhm | Tak |  |
| 58 | tłumienie sygnału współbieżnego > 98 dB | Tak |  |
| 59 | Normy bezpieczeństwa iEC 601-1 , iEC 601-2-25, iEC 601-1-2, iEC 601-1-4, isO 14971 | Tak |  |
| 60 | Wydajność akumulatora do 90 min | Tak |  |
| 61 | Czas ładownia akumulatora max 4-6 godzin (przy całkowitym rozładowaniu) | Tak |  |
| 62 | Klasa bezpieczeństwa ii wg iEC 536 | Tak |  |
| 63 | Dedykowany stolik do aparatu | Tak |  |
| 64 | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive | Tak |  |
| 65 | Okres gwarancji: 36 miesięcy | Tak |  |
| 66 | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji. | Tak |  |
| 67 | Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| 68 | Urządzenia dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| 69 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniami. | Tak |  |
| 70 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniami | Tak |  |
| 71 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniami | Tak |  |
| 72 | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski | Tak |  |
| 73 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach funkcjonowania urządzeń | Tak |  |
| 74 | Urządzenia zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | Tak |  |
| 75 | Dostępność części zamiennych do urządzeń na okres 10 lat | Tak |  |

Cena jednostkowa za 1 aparat EKG z przesyłaniem danych o parametrach jak powyżej dla części B:

brutto: ………………………………….. zł

Oświadczam, że oferowane i opisane powyżej aparaty EKG z przesyłaniem danych 3szt. (zgodnie z opisem dla A i B) są fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne oraz że do ich uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich. W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.		..........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy