|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: SEKRETARIAT 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w.110 |

_____________________________________________________________________________

załącznik nr 2.1 do ZO-WZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANE PARAMETRY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Aparat do ultradźwięków z bezobsługową głowicą; zadanie nr 2: Szyna do ćwiczeń stawu kolanowego (nr postępowania: SPZZOZ-ZP-36/2020)

Część I - zadanie nr 1: Aparat do ultradźwięków z bezobsługową głowicą – 1szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Tak/ 2019 lub 2020 |  |
| 5 | Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | Tak |  |
| 6 | Kolorowy ekran dotykowy min. 7” | Tak |  |
| 7 | Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna | Tak |  |
| 8 | Protokoły pogrupowane według efektów terapeutycznych | Tak |  |
| 9 | Protokoły ULUBIONE | Tak |  |
| 10 | Nawigacyjny atlas anatomiczny | Tak |  |
| 11 | Baza danych pacjentów | Tak |  |
| 12 | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) głowica ultradźwiękowa o pow. 5cm2 | Tak |  |
| 13 | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | Tak |  |
| 14 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | Tak |  |
| 15 | Głowica ultradźwiękowa bezobsługowa o powierzchni 12cm2, montowana na ciele pacjenta za pomocą pasów | Tak |  |
| 16 | Uchwyt do bezobsługowej głowicy ultradźwiękowej | Tak |  |
| 17 | Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) głowicy ultradźwiękowej o pow. 1cm2 | Tak |  |
| 18 | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | Tak |  |
| 19 | Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz) | Tak |  |
| 20 | Współczynnik wypełnienia 5-95 % | Tak |  |
| 21 | Wymiary aparatu 380 x 190 x 260 mm (+/-10mm) | Tak |  |
| 22 | Waga aparatu max 3 kg (+/-10 gram) | Tak |  |
| 23 | Zasilanie 100–240 V AC, 50–60 Hz | Tak |  |
| 24 | Wózek pod oferowany aparat | Tak |  |
| 25 | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji. | Tak |  |
| 26 | Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| 27 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| 28 | Okres gwarancji wymagany: 24 miesiące Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniami. | Tak |  |
| 29 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 30 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 31 | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski | Tak |  |
| 32 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia | Tak |  |
| 33 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | Tak |  |
| 34 | Dostępność części zamiennych do urządzeń na okres 10 lat | Tak |  |

Oświadczam, że oferowany i opisany powyżej sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.		..........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy