|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: SEKRETARIAT 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w.110 |

_____________________________________________________________________________

załącznik nr 2.1 do ZO-WZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANE PARAMETRY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Zestaw do ozonoterapii; zadanie nr 2: Zestawy do podaży infuzyjnej (pompy infuzyjne ze stacją dokującą) - nr postępowania: SPZZOZ-ZP-39/2020

Część I - zadanie nr 1: Zestaw do ozonoterapii – 1szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Tak/ 2019 lub 2020 |  |
| 5 | Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | Tak |  |
| 6 | Zasilanie: 230V~ 50Hz | Tak |  |
| 7 | Maksymalny pobór mocy: 100 W | Tak |  |
| 8 | Bezpieczeństwo: klasa I | Tak |  |
| 9 | Zakres stężeń ozonu: 5 - 70 μg/ml | Tak |  |
| 10 | Ciśnienie minimalne (podciśnienie): -0,2 bar | Tak |  |
| 11 | Ciśnienie maksymalne: 0,6 bar | Tak |  |
| 12 | Przepływ mały (podczas zabiegów): min. 25 / max 30 litrów/h | Tak |  |
| 13 | Przepływ duży (podczas płukania aparatu tlenem): 150 litrów/h (+/-5%) | Tak |  |
| 14 | Wymiary aparatu: 500 x 450 x 200 mm (+/-20mm) | Tak |  |
| 15 | Ciężar: max 20 kg | Tak |  |
| Wyposażenie: |
| 16 | Linia do wstrzykiwań z kranikiem min. 4 szt. | Tak |  |
| 17 | Rękaw foliowy (ozonowy) min. 2 szt. | Tak |  |
| 18 | Filtr bakteryjny 0.45m min. 4 szt. | Tak |  |
| 19 | Jednodrożny kranik min. 4 szt. | Tak |  |
| 20 | Butelka szklana do ozonowania krwi z kompletem linii | Tak |  |
| 21 | Luer męski | Tak |  |
| 22 | Luer żeński | Tak |  |
| 23 | Uszczelki typu O-ring Luerów (kpl.) | Tak |  |
| 24 | Przewód pneumatyczny | Tak |  |
| 25 | Przewód elektryczny | Tak |  |
| 26 | Reduktor tlenowy | Tak |  |
| 27 | Mobilny wózek, przystosowany do butli z tlenem medycznym o pojemności 10 litrów (butla nie wchodzi w skład wyposażenia) oraz do koncentratora tlenu. | Tak |  |
| 28 | Możliwość wyposażenia urządzenia w koncentrator tlenu. | Tak |  |
| 29 | Możliwość wyposażenia urządzenia w zestaw do ozonowania wody destylowanej – spray ozonowy. | Tak |  |
| Pozostałe |
| 30 | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji. | Tak |  |
| 31 | Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | Tak |  |
| 32 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak |  |
| 33 | Okres gwarancji wymagany: 36 miesięcy Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniami. | Tak |  |
| 34 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 35 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 36 | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski | Tak |  |
| 37 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia | Tak |  |
| 38 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | Tak |  |
| 39 | Dostępność części zamiennych do urządzeń na okres 10 lat | Tak |  |

Oświadczam, że oferowany i opisany powyżej sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.		..........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy