|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: SEKRETARIAT 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w.110 |

_____________________________________________________________________________

załącznik nr 2.3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANE PARAMETRY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Kardiomonitor z defibrylatorem – 8 zestawów, zadanie nr 2: Aparat EKG z przesyłaniem danych – 3szt., zadanie nr 3: Respirator medyczny – 1szt.

(nr postępowania: SPZZOZ-ZP-34/2020)

Część III - zadanie nr 3: Respirator medyczny – 1szt

główny kod:  33100000-1 – Urządzenia medyczne

kody dodatkowe: 33157400-9 – Medyczna aparatura oddechowa

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  | nie dotyczy |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  | nie dotyczy |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | nie dotyczy |
| 4 | Rok produkcji | Tak/ nie wcześniej niż 2019 |  | 2019r. : 0pkt 2020r. : 5pkt |
| 5 | Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | Tak |  | nie dotyczy |
| Parametry ogólne |
| 6 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dzieci i dorosłych | TAK |  | nie dotyczy |
| 7 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 kPa | TAK |  | nie dotyczy |
| 8 | Respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce/kolumnie. Masa respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg | TAK |  | nie dotyczy |
| 9 | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% | TAK |  | nie dotyczy |
| 10 | Zasilanie respiratora w trakcie transportu pacjenta z wewnętrznego akumulatora min 150 minut z możliwością rozbudowy o dodatkową baterię do 400 minut | TAK |  | nie dotyczy |
| 11 | Wewnętrzna turbina | TAK |  | nie dotyczy |
| 12 | Monitor z kolorowym ruchomym min. w jednej płaszczyźnie ekranem, dotykowym min 12” zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  | nie dotyczy |
| 13 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu, płci pacjenta. | TAK |  | nie dotyczy |
| Tryby wentylacji |
| 14 | Kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  | nie dotyczy |
| 15 | Kontrolowany objętością VCV | TAK |  | nie dotyczy |
| 16 | Kontrolowany ciśnieniem z gwarantowaną objętością PRVC | TAK |  | nie dotyczy |
| 17 | Wymuszona (A/C, CMV, IPPV) | TAK |  | nie dotyczy |
| 18 | Synchronizowana SIMV | TAK |  | nie dotyczy |
| 19 | Spontaniczna (SPONT, CPAP) | TAK |  | nie dotyczy |
| 20 | Na Dwóch Poziomach Ciśnienia ( BIPAP, Bi-Level, DuoPAP,) | TAK |  | nie dotyczy |
| 21 | Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo: wg wzoru Mead’a lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA. | TAK/NIE |  | Tak: 5pkt Nie: 0pkt |
| 22 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  | nie dotyczy |
| 23 | Wspomaganie oddechu ciśnieniem PS | TAK |  | nie dotyczy |
| 24 | Wyzwalanie oddechów przepływowe | TAK |  | nie dotyczy |
| 25 | Wyzwalanie oddechów ciśnieniowe | TAK |  | nie dotyczy |
| 26 | Wdech ręczny wyzwalany osobnym przyciskiem | TAK |  | nie dotyczy |
| 27 | Wentylacja bezdechu regulowana i automatyczna | TAK |  | nie dotyczy |
| 28 | Westchnienia automatyczne | TAK |  | nie dotyczy |
| 29 | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | TAK |  | nie dotyczy |
| 30 | Automatyczna kompensacja oporu rurki dotchawicznej | TAK |  | nie dotyczy |
| 31 | Funkcja wspomagania odsysania przez podanie wysokiego stężenia O2 przed i po odsysaniu z możliwością regulacji zawartości tlenu, automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  | nie dotyczy |
| 32 | Funkcja wstrzymania na wdechu i wydechu | TAK |  | nie dotyczy |
| 33 | Możliwość rozbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP | TAK/NIE |  | Tak: 5pkt Nie: 0pkt |
| 34 | Możliwość rozbudowy o terapię wysokoprzepływową tlenem (Hi Flow O2) | TAK/NIE |  | Tak: 5pkt Nie: 0pkt |
| 35 | Możliwość rozbudowy o narzędzie kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia dolnego i górnego punktu przegięcia krzywej | TAK |  | nie dotyczy |
| 36 | Możliwość rozbudowy o automatyczną wentylację w zamkniętej pętli oddechowej opartej na pomiarach CO2 i SPO2 | TAK |  | nie dotyczy |
| Parametry regulowane |
| 37 | Częstość oddechów min. 1-80 odd/min | TAK |  | nie dotyczy |
| 38 | Objętość wdechowa min. 20 - 2000 ml, | TAK |  | nie dotyczy |
| 39 | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | TAK |  | nie dotyczy |
| 40 | Stężenie tlenu 21-100% | TAK |  |  |
| 41 | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | TAK |  | nie dotyczy |
| 42 | Czas wdechu min. 0.1 do 12,0 sek | TAK |  | nie dotyczy |
| 43 | Czas wysokiego/niskiego ciśnienia w trybach /APRV,BILEVEL, DuoPAP/ zakres min. 0,2-30 sekund | TAK |  | nie dotyczy |
| 44 | Wyzwalanie przepływem min. od 1 -20 l/min | TAK |  | nie dotyczy |
| 45 | Wyzwalanie ciśnieniem min. od 0,1-15 cm H2O | TAK |  | nie dotyczy |
| 46 | Ciśnienie wdechu kontrolowane min. 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  | nie dotyczy |
| 47 | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV; BILEVEL; DuoPAP/ zakres min. 0 – 60 cmH2O | TAK |  | nie dotyczy |
| 48 | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL; DuoPAP/ zakres min. 0-35 cmH2O | TAK |  | nie dotyczy |
| 49 | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  | nie dotyczy |
| 50 | Narastanie ciśnienia min. 0 do 2000 ms | TAK |  | nie dotyczy |
| 51 | Przepływ min. 0 – 240 l/min | TAK |  | nie dotyczy |
| 52 | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  | nie dotyczy |
| 53 | Kształt krzywej przepływu min.: sinusoidalna, prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | TAK |  | nie dotyczy |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |
| 54 | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  | nie dotyczy |
| 55 | Szczytowe ciśnienie | TAK |  | nie dotyczy |
| 56 | Średnie ciśnienie | TAK |  | nie dotyczy |
| 57 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  | nie dotyczy |
| 58 | Szczytowy przepływ wdechowy i wydechowy | TAK |  | nie dotyczy |
| 59 | Całkowita objętość wydechowa i wdechowa | TAK |  | nie dotyczy |
| 60 | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  | nie dotyczy |
| 61 | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  | nie dotyczy |
| 62 | Przeciek | TAK |  | nie dotyczy |
| 63 | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  | nie dotyczy |
| 64 | Całkowita ilość oddechów | TAK |  | nie dotyczy |
| 65 | Całkowita ilość oddechów spontanicznych | TAK |  | nie dotyczy |
| 66 | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  | nie dotyczy |
| 67 | Podatność statyczna płuc | TAK |  | nie dotyczy |
| 68 | Opory wdechowe przepływu | TAK |  | nie dotyczy |
| 69 | Indeks dyszenia | TAK |  | nie dotyczy |
| 70 | Stała czasowa wydechu | TAK |  | nie dotyczy |
| 71 | Wysiłek pacjenta PTP | TAK/NIE |  | Tak: 5pkt Nie: 0pkt |
| 72 | Koncentracja O2 (FiO2) | TAK |  | nie dotyczy |
| 73 | AutoPEEP | TAK |  | nie dotyczy |
| 74 | PO.1 ciśnienia okluzji | TAK |  | nie dotyczy |
| 75 | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. trzy krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  | nie dotyczy |
| 76 | Obrazowanie pętli w czasie rzeczywistym min.: P-V, V-Flow, P-Flow, | TAK |  | nie dotyczy |
| 77 | Trendy mierzonych parametrów min. 72 godzinne, raport min 1000 zdarzeń | TAK |  | nie dotyczy |
| 78 | Pamięć zdarzeń i alarmów wyświetlana na monitorze respiratora min. 1000 zdarzeń | TAK |  | nie dotyczy |
| 79 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  | nie dotyczy |
| Alarmy |
| 80 | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | TAK |  | nie dotyczy |
| 81 | Niskiego/ wysokiego ciśnienia wdechowego | TAK |  | nie dotyczy |
| 82 | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | TAK |  | nie dotyczy |
| 83 | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | TAK |  | nie dotyczy |
| 84 | Czasu bezdechu | TAK |  | nie dotyczy |
| 85 | Poziomu koncentracji tlenu | TAK |  | nie dotyczy |
| 86 | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  | nie dotyczy |
| 87 | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  | nie dotyczy |
| 88 | Sensora przepływu | TAK |  | nie dotyczy |
| 89 | Brak zasilania elektrycznego | TAK |  | nie dotyczy |
| 90 | Niski poziom naładowania baterii | TAK |  | nie dotyczy |
| 91 | Brak zasilania w tlen | TAK |  | nie dotyczy |
| 92 | Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  | nie dotyczy |
| Inne funkcje i wyposażenie |
| 93 | Integralny nebulizator synchroniczny | TAK |  | nie dotyczy |
| 94 | Kompensacja rurki dotchawiczej TRC | TAK |  | nie dotyczy |
| 95 | Możliwość rozbudowy o kapnografię w strumieniu głównym lub strumieniu bocznym | TAK |  | nie dotyczy |
| 96 | Komunikacja poprzez złącze USB i RS-232 | TAK |  | nie dotyczy |
| 97 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  | nie dotyczy |
| 98 | Oddech ręczny | TAK |  | nie dotyczy |
| 99 | Blokada ekranu dotykowego | TAK |  | nie dotyczy |
| 100 | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  | nie dotyczy |
| 101 | Układ oddechowy jednorazowy kompletny 20 szt. | TAK |  | nie dotyczy |
| 102 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  | nie dotyczy |
| 103 | Pomiar parametrów wentylacji poprzez czujnik proksymalny | TAK |  | nie dotyczy |
| 104 | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | nie dotyczy |
| Pozostałe |
| 105 | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji. | TAK |  | nie dotyczy |
| 106 | Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  | nie dotyczy |
| 107 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | TAK |  | nie dotyczy |
| 108 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniem. | TAK |  | nie dotyczy |
| 109 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniem | TAK |  | nie dotyczy |
| 110 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | TAK |  | nie dotyczy |
| 111 | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski | TAK |  | nie dotyczy |
| 112 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia | TAK |  | nie dotyczy |
| 113 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  | nie dotyczy |
| 114 | Dostępność części zamiennych do urządzeń na okres 10 lat | TAK |  | nie dotyczy |

Oświadczam, że oferowany i opisany powyżej respirator medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.		..........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy