|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: SEKRETARIAT 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w.110 |

_____________________________________________________________________________

załącznik nr 2.3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANE PARAMETRY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Diatermia chirurgiczna typu „ligasure” - 1szt; zadanie nr 2: Diatermia chirurgiczna – nóż elektryczny – 1szt; zadanie nr 3: Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym – ilość: 2

(nr postępowania: SPZZOZ-ZP-38/2020)

Część III - zadanie nr 3: Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym – ilość: 2

główny kod:  33100000-1 – Urządzenia medyczne

kody dodatkowe: 33162000-3 – Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymóg | Wartość oferowana – podać/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 lub 2020r. |  |
| 5 | Urządzenie/ aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
| 6 | Wózek medyczny przystosowany do pracy w obrębie bloku operacyjnego oraz sal pobytu chorych | TAK |  |
| 7 | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłożona do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 8 | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 9 | Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 3 szuflady o wysokości frontu 160 mm (+/- 5 mm) - 1 szuflada o wysokości frontu 230 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać |  |
| 10 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów 230 mm: 525x440x210 mm (+/- 5 mm ) (szerokość x głębokość x wysokość) - przy wysokości frontu 160 mm: 525x440x140 mm (+/- 5 mm ) (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK, podać |  |
| 11 | Szuflady wyposażone w zamek centralny, prowadnice z samodociągiem | Tak |  |
| 12 | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka frontów do wyboru przez Zamawiającego - minimum 10 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
| 13 | Blat szafki z tworzywa ABS, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać |  |
| 14 | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 10 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
| 15 | Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą, | TAK, podać |  |
| 16 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej mocowany na uchwycie typu Z - 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, możliwość dostosowania średnicy uchwytu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego - 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 10 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
| 17 | Dodatkowe akcesoria (oprócz kosza na odpady) mocowane za pomocą albuminowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | TAK, podać |  |
| 18 | Na wyposażeniu wózka ssak medyczny elektryczny | TAK |  |
| 19 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
| 20 | Wydajność min. 20 L/min. | TAK |  |
| 21 | Zasilanie sieciowo akumulatorowe | TAK |  |
| 22 | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 20 min. | TAK |  |
| 23 | Ssak wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia, manometr informujący o wartości podciśnienia, regulator siły ssania, zbiornik na wydzielinę o poj. min. 1 L, filtr, dren. | TAK |  |
| 24 | Waga urządzenia < 6 kg | TAK |  |
| 25 | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji. | TAK |  |
| 26 | Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  |
| 27 | Urządzenia dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | TAK |  |
| 28 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi (instrukcja obsługi : wersja papierowa oraz elektroniczna) w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniami. | TAK |  |
| 29 | Instrukcja/zalecenia sposobu mycia i dezynfekcji (w języku polskim) – dostarczana wraz z urządzeniami | TAK |  |
| 30 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniami | TAK |  |
| 31 | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski | TAK |  |
| 32 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach funkcjonowania urządzeń | TAK |  |
| 33 | Urządzenia zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 34 | Dostępność części zamiennych do urządzeń na okres 10 lat | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany i opisany powyżej sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.		..........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy